## Slide 1: 玻色因：护肤与工业的多面明星
探索玻色因的奥秘与应用

## Slide 2: 玻色因简介
了解玻色因的基本信息

## Slide 3: 玻色因定义
认识玻色因的本质
1
名称
玻色因，外文名Pro - Xylane，别名羟丙基四氢吡喃三醇，是护肤界的热门成分。
2
化学组成
它是从木糖衍生而来的糖蛋白混合物，分子式为C8H16O5，分子量为192.21。
3
性质特点
具有非离子表面活性剂的特性，有较好的分散和乳化性能，初期曾被用作乳化剂。

## Slide 4: 基本信息
掌握玻色因的关键参数
玻色因的CAS号为439685 - 79 - 7，便于在科研和工业中准确识别。
CAS号
密度为1.308至1.428 g/cm³，不同状态和条件下密度有所差异。
密度
沸点在334.0至418.0℃，体现其一定的热稳定性。
沸点
需在2 - 8℃条件下存储，以保证其活性和稳定性。
存储条件

## Slide 5: 植物提取
玻色因最初的合成路线是：以从山毛榉中提取出来的大量木糖(Xylose)为主要原料，与乙酰丙酮(Acetylacetone)在碱性水溶液中发生Knoevenagel缩合反应（即具有活性亚甲基的化合物（如丙二酸酯、β-酮酸酯、氰乙酸酯、硝基乙酸酯等）在氨、胺或其羧酸盐的催化作用下，与醛、酮发生醛醇型缩合，脱水而得到α，β-不饱和化合物的反应），生成1-C-(beta-D-吡喃木糖基)-丙酮。之后，再与硼氢化钠发生还原反应，还原生成物之中的酮羰基，就可以得到1-C-(beta-D-吡喃木糖基)-2-羟基-丙烷，即玻色因(Pro-xylane)。

## Slide 6: 合成方法改进-1
2012年，国外工业在生产过程中为了提高产率，将反应中碱性环境由碳酸氢钠碱溶液更换为氢氧化钠碱溶液。这种方法虽然大大提高了产率，但是由于氢氧化钠碱溶液有很强的腐蚀性，对反应容器的材质的要求也很高，可谓是高投入高产出。

## Slide 7: 合成方法改进-2
近年来，国内也有一些团队研究开发具有自主知识产权的玻色因生产技术。其中有将氢氧化钠碱溶液更换为腐蚀性弱的D201阴离子交换树脂。因为文献中报道的氢氧化钠碱溶液需要阳离子交换树脂来纯化，然后过滤，再进行柱层析提纯。相较而言，碱性阴离子树脂的处理较为简单，只需要过滤即可进行柱层析。

## Slide 8: 原料准备
确保生产原料的质量
原料选择
严格挑选优质的木糖和乙酰丙酮等原料，保证产品质量。
原料处理
对原料进行必要的预处理，如干燥、粉碎等，以满足生产要求。
原料储备
建立合理的原料储备体系，保障生产的连续性和稳定性。

## Slide 9: 反应过程
核心的合成反应环节
缩合反应
木糖与乙酰丙酮在碱性水溶液中发生Knoevenagel缩合反应，生成中间产物。
还原反应
中间产物与硼氢化钠发生还原反应，生成玻色因。
反应控制
精确控制反应温度、压力、反应时间等参数，确保反应效果。

## Slide 10: 分离纯化
获取高纯度的玻色因
1
分离方法
采用过滤、萃取、结晶等分离方法，去除杂质。
2
纯化技术
运用色谱分离、膜分离等技术，进一步提高产品纯度。
3
纯度检测
通过专业仪器检测玻色因的纯度，确保产品符合质量标准。

## Slide 11: 化妆品功效
深入了解玻色因在化妆品中的作用

## Slide 12: 抗衰老
延缓肌肤衰老的神奇功效
1
刺激胶原蛋白再生
玻色因精准刺激皮肤羟基葡聚糖转化合成，促进胶原蛋白再生，维持真皮弹性。
改善老化现象
能有效改善皮肤松弛、皱纹等老化现象，让肌肤焕发年轻光泽。
2
提升肌肤弹性
促进葡糖氨基葡聚糖合成，增加肌肤弹性，使肌肤更加紧致有活力。
3

## Slide 13: 修复保湿
促使皮肤表皮层增厚，从结构上强化皮肤屏障功能，减少水分流失。
增厚表皮层
对糖胺聚糖分泌产生积极影响，形成天然保湿屏障，实现高效保湿。
促进糖胺聚糖分泌
减少水分流失后，皮肤的紧实度得到提升，肌肤更加饱满。
提升皮肤紧实度
强化肌肤屏障，锁住水分

## Slide 14: 紧致肌肤
塑造紧致年轻的肌肤

## Slide 15: 提亮肤色
长期使用玻色因，能有效改善肌肤暗沉问题，使肤色更加均匀。
改善肌肤暗沉
加速肌肤细胞的新陈代谢，促进老旧角质脱落，让肌肤更加明亮。
促进细胞新陈代谢
让肌肤焕发自然光彩

## Slide 16: 作用机理
刺激GAGs生成
01
基于仿生学原理，玻色因激活木糖刺激GAGs合成，增强肌肤弹性。
促进胶原蛋白合成
02
推动肌肤胶原蛋白再生，提高真皮弹性和紧致度。
改善皮肤结构
03
在DEJ处发挥作用，促进胶原蛋白合成，使表皮与真皮连接更紧密。

## Slide 17: Thanks
小组成员：周荣彬 杨佳鑫 宋宇棋
主讲人：程枫林